( Donnez la classe et le masque de sous réseau par défaut des adresses suivantes :

118.89.67.234

199.254.250.223

223.25.191.75

10.20.30.40

191.250.254.39

192.1.57.83

172.11.1.1

128.192.224.1

( Convertissez en notation CIDR chaque adresse IP et masque ci-après:

118.89.67.234 et 255.255.255.0

199.254.250.223 et 255.255.0.0

223.25.191.75 et 255.255.128.0

10.20.30.40 et 255.224.0.0

191.250.254.39 et 255.255.192.0

192.1.57.83 et 255.255.255.248

172.11.1.1 et 255.255.255.240

128.192.224.1 et 240.0.0.0

( Pour chaque adresse, entourez la partie demandée (on utilise le masque par défaut de la classe) :

Partie réseau : 1.102.45.177

Partie hôte : 196.22.177.13

Partie réseau : 133.156.55.102

Partie hôte : 221.252.77.10

Partie réseau : 123.12.45.77

Partie hôte : 126.252.77.103

Partie hôte : 171.242.177.109

Partie réseau : 192.168.17.109

( Donner pour chaque adresse : sa validité, sa classe et son type public ou privé

123.123.123.123

199.23.107.0

10.47.109.27

99.0.0.12

192.168.15.132

12.255.255.255

127.0.0.1

172.27.31.9

( Pour chacune des adresses ci-dessous, donner l’adresse réseau.

10.4.2.1 / 9

23.4.12.33 / 15

95.33.45.15 / 255.255.192.0

195.33.0.25 / 31

220.55.231.59 / 28

( Pour chacun des réseaux ci-dessous, donner la première adresse machine, la 7eme adresse machine, la dernière adresse machine et l’adresse de broadcast.

10.4.2.1 / 9

23.4.12.33 / 15

95.33.45.15 / 255.255.192.0

195.33.0.25 / 31

220.55.231.59 / 28

( Compléter le tableau suivant :

| Classe | Plage décimale du premier octet | Bits de valeur supérieure du premier octet | Adresse réseau et hôte (R=réseau, H=hôte) | Masque de sous- réseau par défaut | Nombre de réseaux possibles | Hôtes par réseau (adresses utilisables) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 – 127 * | 0 | R.H.H.H |  |  | 16,777,214 (224 – 2) |
| B |  | 10 | R.R.H.H |  |  |  |
| C | 192 – 223 |  | R.R.R.H |  |  | 254 (28 – 2) |
| D | 224 – 239 | 1110 | Réservée pour la diffusion multicast |
| E | 240 – 255 | 11110 | Expérimentale, utilisée pour la recherche |

Certaines adresses ne sont pas utilisées comme adresse réseau. Elles sont néanmoins comptabilisées dans ce tableau (ex : 127.x.x.x)

( Identifier quelles adresses IP ne peuvent être affectées à une machine, et expliquer pourquoi après avoir précisé la classe d’adressage.

131.107.256.80

222.222.255.255

0.127.4.100

193.7.2.0

198.121.254.255