# Déterminez la classe des adresses suivantes :

| Adresse | Classe | Adresse | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| 118.89.67.234 |  | 127.0.0.1 |  |
| 199.254.250.223 |  | 239.255.0.1 |  |
| 223.25.191.75 |  | 172.11.1.1 |  |
| 10.20.30.40 |  | 0.0.0.0 |  |
| 191.250.254.39 |  | 128.192.224.1 |  |
| 192.1.57.83 |  | 255.255.255.255 |  |

# Pour chaque adresse, entourez la partie demandée :

| RESEAU / HOTE | ADRESSE |
| --- | --- |
| PARTIE RESEAU | 1.102.45.177/8 |
| PARTIE HOTE | 196.22.177.13/24 |
| PARTIE RESEAU | 133.156.55.102/16 |
| PARTIE HOTE | 221.252.77.10/24 |
| PARTIE RESEAU | 123.12.45.77/8 |
| PARTIE HOTE | 126.252.77.103/8 |
| PARTIE RESEAU | 13.1.255.102/8 |
| PARTIE HOTE | 171.242.177.109/16 |
| PARTIE RESEAU | 193.156.155.192/24 |
| PARTIE HOTE | 21.52.177.188/8 |
| PARTIE RESEAU | 77.77.45.77/8 |
| PARTIE HOTE | 191.252.77.13/16 |
| PARTIE RESEAU | 191.15.155.2/16 |

# En cas d’adressage par classe, indiquez si les adresses suivantes peuvent être affectées à un hôte. Si une adresse est invalide, entourez la partie erronée.

| Adresse |  | Adresse |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 245.12.33.102 | OUI ( NON ( | 12.0.0.255 | OUI ( NON ( |
| 123.123.123.123 | OUI ( NON ( | 127.0.0.1 | OUI ( NON ( |
| 199.23.107.255 | OUI ( NON ( | 127.23.109.122 | OUI ( NON ( |
| 199.23.107.0 | OUI ( NON ( | 0.23.12.122 | OUI ( NON ( |
| 156.266.12.103 | OUI ( NON ( | 192.12.255.102 | OUI ( NON ( |
| 99.0.0.12 | OUI ( NON ( | 191.105.0.0 | OUI ( NON ( |
| 153.0.0.0 | OUI ( NON ( | 203.123.45.255 | OUI ( NON ( |
| 153.0.0.255 | OUI ( NON ( | 204.0.23.198 | OUI ( NON ( |
| 191.23.255.255 | OUI ( NON ( | 224.56.204.112 | OUI ( NON ( |
| 33.255.255.0 | OUI ( NON ( | 223.255.255.254 | OUI ( NON ( |
| 12.0.0.0 | OUI ( NON ( | 126.0.0.1 | OUI ( NON ( |
| 12.255.255.255 | OUI ( NON ( | 177.45.123.255 | OUI ( NON ( |

# Indiquez pour chacune des adresses de machine l’adresse du réseau et le masque de sous-réseau correspondant en notation décimal pointé :

| Adresse | Adresse réseau | Masque de sous-réseau |
| --- | --- | --- |
| 12.1.1.1 /8 |  |  |
| 209.207.177.100 /30 |  |  |
| 192.0.35.12 /26 |  |  |
| 120.146.80.1 /20 |  |  |
| 211.104.16.17 /29 |  |  |
| 172.168.0.1 /24 |  |  |
| 172.168.248.32 /21 |  |  |
| 96.139.84.12 /21 |  |  |
| 172.16.32.0 /25 |  |  |
| 172.16.0.127 /25 |  |  |
| 192.168.19.87 /29 |  |  |
| 172.16.32.1 /18 |  |  |
| 210.71.10.128 /28 |  |  |

# Indiquez pour chaque plage, l’adresse du sous-réseau et le nombre d’hôte dans le sous-réseau :

| Cette plage d'adresses | Adresse du sous-réseau | Nombre d’hôtes |
| --- | --- | --- |
| 172.16.80.1 172.16.87.254 |  |  |
| 192.168.15.117 192.168.15.118 |  |  |
| 172.16.0.1 172.31.255.254 |  |  |
| 10.1.64.1 10.1.127.254 |  |  |
| 10.64.128.1 10.64.255.254 |  |  |
| 16.0.0.1 31.255.255.254 |  |  |
| 210.44.8.81 210.44.8.94 |  |  |

# Pour chaque adresse, indiquez :

- l’adresse de sous-réseau.

- le nombre d'hôtes par sous-réseau.

- l'adresse de diffusion pour ce sous-réseau.

| Adresse | Adresse du sous-réseau | Nombre d’hôtes | Adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- |
| 164.2.34.35 /27 |  |  |  |
| 101.2.3.18 /16 |  |  |  |
| 210.222.5.121 /29 |  |  |  |
| 11.107.56.23 /20 |  |  |  |
| 152.91.10.150 /25 |  |  |  |
| 81.17.66.38 /18 |  |  |  |
| 98.54.56.23 /13 |  |  |  |
| 194.224.199.234 /24 |  |  |  |

# Indiquez la plage d'adresses pour chacun des sous-réseaux :

| Le réseau | définit la plage d'adresses : |
| --- | --- |
| 211.118.39.16 /28 |  |  |
| 173.67.0.0 /16 |  |  |
| 34.79.128.0 /18 |  |  |
| 34.79.128.0 /20 |  |  |
| 144.32.0.0 /13 |  |  |

# Voici le résultat de la commande IPCONFIG /ALL pour la machine RIGEL :

| Configuration IP de RIGEL |
| --- |
|  | Nom d'hôte................... | : RIGEL |
|  | Serveur DNS.................. | : |
|  | Type de noeud................ | : Diffuser |
|  | ID d'étendue NetBIOS......... | : |
|  | Routage IP activé............ | : Non |
|  | Proxy WINS activé............ | : Non |
|  | Résolution NetBIOS par DNS... | : Non |
| 0 - Carte Ethernet 1: |
|  | Description.................. | : 3Com 3C90x Ethernet Adapter |
|  | Adresse physique............. | : 00-10-5A-C4-32-06 |
|  | DHCP activé.................. | : Non |
|  | Adresse IP................... | : 172.31.106.200 |
|  | Masque de sous-réseau........ | : 255.255.240.0 |
|  | Passerelle par défaut........ | : 172.31.160.254 |
|  | Serveur WINS principal....... | : 172.31.260.100 |
|  | Serveur WINS secondaire...... | : |

a- Déterminez l’adresse de son sous-réseau.

b- Peut-elle accéder à Internet ?

c- La configuration de cette machine est-elle correcte ?

# Déterminez les machines situées dans le même sous-réseau :

a) Mon ordinateur possède l’adresse IP 184.252.83.109 /29. Indiquez dans le tableau par OUI ou par NON les machines qui pourront communiquer avec moi :

| 184.252.83.100 |  | 184.252.83.103 |  | 184.252.83.104 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184.252.83.107 |  | 184.252.83.108 |  | 184.252.83.110 |  |
| 184.252.83.111 |  | 184.252.83.112 |  | 184.252.83.114 |  |

b) Même question si mon adresse est 47.85.57.22 /21 :

| 47.85.51.85 | ............. | 47.85.53.199 | ............. | 47.85.55.254 | ............. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.85.57.234 | ............. | 47.85.59.248 | ............. | 47.85.61.199 | ............. |
| 47.85.62.255 | ............. | 47.85.63.255 | ............. | 47.85.65.254 | ............. |

# Les machines A, B, C, D, E et F sont situées sur le même segment :

a- Remplissez le tableau ci-dessous en indiquant quels hôtes peuvent dialoguer et pourquoi

| L’hôte | peut dialoguer avec |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |
| F |  |

Est-il possible de faire communiquer TOUS les hôtes de ce segment

b- en gardant les mêmes masques ? Expliquez.

c- en gardant les mêmes adresses ? Expliquez.

d- On souhaite que tous les hôtes (A, C, E et F) puissent se parler, mais que B ne parle qu'avec D et réciproquement car ces 2 machines contiennent des informations sensibles.
Sans toucher aux adresses du schéma, on modifie les masques ainsi :

255.255.255.0 (B et D) et 255.255.0.0 (A, C, E, F)

e- Le but est-il atteint? Expliquez pourquoi.