# Exercice 1

L’entreprise INFOCOM dispose d’un réseau informatique équipé de 80 ordinateurs. L’administrateur réseau de l’entreprise à choisie l’adresse réseau 192.168.1.0.

Quelle est la classe de ce réseau ?

Quelle est le masque de réseau correspondant à cette classe ?

Quelle est la 1° adresse IP que l’on peut attribuer à une machine de ce réseau ?

Quelle est la dernière adresse IP que l’on peut attribuer à une machine de ce réseau ?

Combien d’ordinateurs peuvent communiquer simultanément sur ce réseau ?

Le choix de cette classe est-il correct pour cette entreprise ?

Quelle est l’adresse de broadcast de ce réseau ?

Expliquer dans quel cas l’adresse de broadcast est utilisée ?

L’administrateur réseau souhaite découper le réseau en 8 sous-réseaux. Déterminez la valeur du masque de sous-réseau permettant ce découpage ?

Déterminez l’adresse des 8 sous-réseaux ? Complétez la colonne correspondante dans le tableau ci-dessous.

Déterminez la 1° et la dernière adresse IP assignable pour chaque sous-réseau. (Il s’agit de déterminez la plage des sous-réseaux). Complétez les colonnes correspondantes dans le tableau ci-dessous.

Déterminez l’adresse de broadcast de chacun des sous-réseaux. Complétez la colonne correspondante dans le tableau ci-dessous.

| N° des sous-réseaux | Adresse des sous-réseaux | 1° adresse IP | Dernière adresse IP | Adresse de broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

Voici les adresses IP de 2 ordinateurs connectés à ce réseau :  192.168.1.120 et 192.168.1.130. Ces 2 ordinateurs peuvent-ils communiquer entre eux ?  Expliquez.

Combien y a-t-il d’adresse IP possible par sous-réseau ?

Déterminez le nombre d’adresses perdues à cause de ce découpage.

Dans une classe C, quel est le nombre maximum de sous-réseaux que l’on peut obtenir ?  Expliquez.

L’adresse IP d’une machine peut s’écrire plus simplement de la façon suivante 192.168.1.120 / X. Cette notation est appelée notation CIDR. Le nombre X correspond au nombre de bit à 1 qu’il y a dans le masque de sous-réseau. Ecrire la notation CIDR pour un ordinateur appartenant au sous-réseaux n°4.